Période du signal : 100ms/division x 2,5 =250ms
Temps mis par l’hélice pour effectuer un tour = 250 ms
Vitesse de rotation de l’hélice : 60÷250.10-3 = 240 t/mn soit 4 t/s
Détermination de la vitesse de rotation de l’hélice :

        Il faut prévoir plusieurs manipulations en fonction de la distance
        de l’hélice à la source d’air (la variation de l’intensité du vent modifie
        la vitesse de rotation de l’hélice) .
        Une sonde tachymétrique, intégrée à la maquette,doit être connectée
        à un oscilloscope afin de mesurer le temps mis par l’hélice pour
        effectuer un tour.
        La sonde délivre un pic de tension à chaque tour (amplitude 1 volt)
        Exemple de mesure à l’aide d’un oscilloscope :
UTILISATION DE LA MAQUETTE AEROGENERATEUR

La mise en fonction du système nécessite d’exposer la maquette à un courant
d’air, face à l’hélice(ventilateur, etc.).